Установка генератора 2110 на карбюраторную 21099

Решил я поставить себе десяточный генератор. А зачем, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики генераторов:

Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04

От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

Т.е. десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Следовательно, при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Обороты на ХХ, а, следовательно, и выдаваемая мощность, тоже больше.

В принципе, у меня и штатный неплохо справлялся со своими обязанностями, но представьте, едите вы вечером зимой – темно, холодно. Идет снег – включен головной свет, габариты, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники, обогрев зеркал, подогрев сидений, ну и конечно музыка. А тут вы еще останавливаетесь на перекрестке, что бы повернуть, значит, плюс поворотники и стопы, да еще и двигатель работает на ХХ. Если не лень, можете сами посчитать, сколько всего потребляется в данный момент.

В общем, решение принято, нужно делать.

Первым делом оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличие от 37.3701, где соответственно используются 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора, другое около нижнего. У меня было.

Затем прикупаем все необходимое:

№	Описание		Номер по каталогу	Кол-во	Цена (1.06.04)	Номер на рисунке

1	Генератор		2112-3701010		1	2 250,0р .		6

2	Шкив генератора	2110-1005060		1	950 р.			-

3	Верхний кронштейн генератора

(планка установочная)	21082-3701635		1	50,0 р.			10

4	Планка натяжная	2110-3701670		1	25,0 р.			9

5	Гайка планки натяжной	2112-1001294		1	-			-

6	Болт натяжения регулировочный

2110-3701629		1	5,0р.			8

7	Болты крепления верхнего кронштейна М8х20

с зубчатым буртиком	13838171		2	3,0 р.			7

8	Нижний кронштейн генератора

21082-3701650		1	315,0 р.			2

9	Болты крепления нижнего кронштейна

(М10х55)		2112-1001371		2	6,5 р.			1

10	Болт крепления нижнего кронштейна

(М10х40)		2112-1001368		1	4,5 р.			3

11	Болт крепления генератора (М8х110) ось

2110-3701376		1	10,0 р.			4

12	Втулка оси генератора	21214-3701638		1	-			-

13	Гайка оси генератора	2112-1001294		1	-			-

14	Поликлиновый ремень

генератора		21082-3701720		1	150,0 р.			5

ИТОГО							3 778,50р.

Некоторые замечания:

Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы ни какой, только нужно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), мне обнаружить не удалось, поэтому я использовал десяточную резинометаллическую втулку со специальной шайбой. Устроена она, точно так же, как и на генераторе 37.3701, только меньше размером и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:

Правда, втулку мне удалось найти только без резинки, поэтому я использовал резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбил из нижнего кронштейна разрезную металлическую втулку и на ее место поставил десяточную.

Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее).

Процедура замены:

Первым делом приподнимаем передок машины (так удобнее работать, но в принципе можно и не поднимать). Я для этого использовал 2 доски с подложенными под них кирпичами, на которые и загонял машину.

Затем снимаем защиту картера и правый подкрылок (если стоят).

Затем правый брызговик двигателя. Колесо я не снимал, просто вывернул вправо до упора.

Отключаем массу с аккумулятора.

Снимаем старый генератор, верхний и нижний кронштейны и шкив генератора.

У меня отверстия в блоке под дополнительные болты крепления были все загажены, поэтому пришлось их почистить. Неплохо пройти их метчиком, первым номером. Я просто вкрутил несколько раз подходящие болты, брызгая WD-шкой.

Установка нового генератора и шкива проблем не вызывает.

Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ придется снимать брызговик, а, следовательно, и защиту, так как теперь к болту шкива из-под капота не подобраться.

Подключаем к генератору провода – силовой и возбуждения (перепутать не возможно), подключаем массу аккумулятора.

Запускаем двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У меня заработало все сразу.

Итоги:

Скорости, конечно, не прибавилось, зато теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей.

Может быть, и нет большого смысла менять исправный родной генератор, но если он умер и ремонту не подлежит (или не имеет смысла), думаю, стоит задуматься.